تمرينات فصل 1:

1- روغني با  در لوله اي با قطر 4 اينچ (16/10 سانتيمتر) جريان دارد و سرعت داخل لوله با منحني سهمي (Parabolic) با فرمول زير مطابقت مي نمايد.

در اين فرمولها

r = فاصله شعاعي از محور تا وسط لوله

R = شعاع لوله

مقدار نيروي برشي (Shear stress) در فاصله r = 0 و 1 اينچي (54/2 سانتي متر) و 2 اينچي (08/5 سانتيمتر) را پيدا كنيد.

2- براي سيالي با چگالي 0.83 و لزجت سينماتيكي برابر 4 St (استوك) مقدارلزجت را در واحد انگليسي و SI بدست آوريد.

3- قطعه اي مكعبي به وزن kN 1 و ضلع 200 ميليمتر روي لايه وربي از روغن به ضخامت 005/0 میلمتر به پايين مي لغزد. اگر پروفيل سرعت روغن خطي باشد. سرعت نهايي قطعه چقدر خواهدبود؟ لزجت روغن برابر پاسکال در ثانیه مي باشد.

4- وسيله اي كه در شكل زير نشان داده شده است ،شامل ديسكي مي باشد كه بوسيله يك شفت مي چرخد. در فاصله خيلي كم از ديسك (y=2mm) يك جدار ثابت و صلب قرار گرفته و بين آن دو مايع لزجي قرار دارد. الف- اگر ديسك با سرعت 1 راديان در ثانيه بچرخد ،نسبت تنش برشي روغن در فاصله r = 2cm به تنش برشي در فاصله r = 3cm چقدر است؟

ب-اگر سرعت چرخش 2 راديان بر ثانيه باشد و ضريب لزجت روغن 01/0 نيوتن –ثانيه بر متر مربع باشد با در نظر گرفتن فاصله بين ديسك و جدار ،گشتاور استهلاكي را حساب كنيد.

فصل دوم

- ظرفي محتوي آب و هوا مي باشد فشار در در نقاط A , B , C, D را برحسب پوند بر فوت مربع  بدست آوريد.

- فشار نسبي در نقطه A را بدست آوريد.

- درا شكال زير فشار نسبي در نقطه A (مركز لوله) را برحسب پوند بر اينچ مربع محاسبه كنيد.

- نیروی حاصل  از فشار ساکن وارد بر لولای دریچه شکل زیر را تعیین کنید. جوابها را در هر دو سیستم انگلیسی و بین المللی بدست آورید.

- در شكل زير دريچه AB به ابعاد 10m x4m (l=10m) در نقطهB به بدنه مخزن متصل گرديده است. اگر سطح سكويي كه نقطه A روي آن قرار گرفته ، بدون اصطکاک فرض شده و ارتفاع آب بالاي نقطه B برابر 6 متر باشد ،نيروي عكس العمل در نقطه A را حساب كنيد.