## Slide 1
هوا و اقلیم شناسی
تدوین
دکتر بذرافشان

## Slide 2
بررسی آماری مقدار بارش
    1- روش میانگین ریاضی یا میانگین حسابی
    *در این روش از ایستگاهای خارج از حوزه استفاده نمیشود. اگر عوارض و تغییرات مکانی بارندگی زیاد باشد، خطای آن زیاد است.
    طول آمار بارش در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار بااهمیت تر از مناطق مرطوب است. زیرا تغییرات سالانه بارش در این مناطق بسیار زیاد است.
    - برای اقلیمهای نیمه خشک و خشک حداقل طول آمار سالانه 30 سال و برای مناطق فراخشک حداقل 50 سال است.

## Slide 3
میانگین بارندگی را در حوضه زیر را محاسبه کنید؟
* در این روش از ایستگاهای خارج از حوزه استفاده نمیشود.

## Slide 4
2- مقادیر حد
- مقادیر حداقل و حداکثر در بین داده های سالانه بارش .
این شاخص تعادل و عدم تعادل در شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.
- هر چه طول مدت آمار بیشتر باشد، نسبت بین حداکثر و حداقل بارش بیشتر است.
اگر آمار 50 ساله داشته باشیم، در مناطق مرطوب نسبت حداکثر و حداقل کمتر از 3 و در اقلیم مدیترانه و نیمه خشک 4-5 و در مناطق بیابانی بیش از 5 است.

## Slide 5
3- شاخص بارندگی
عبارتست از نسبت بین بارندگی سالانه به میانگین دراز مدت.
دامنه نوسانات شاخص بارندگی مربوط به مناطق خشک و نیمه خشک و کمترین آن مربوط به مناطق مرطوب است.

## Slide 6
مثال: شاخص بارندگی را برای سالهای آماری جدول حساب کنید.
شاخص بارندگی در مرطوبترین و خشکترین سالها چند است؟
حل/
مرحله اول: محاسبه میانگین دراز مدت بارندگی
سال | میانگین بارش سالانه
1350 | 299.0
1351 | 238.0
1352 | 233.0
1353 | 281.0
1354 | 313.0
1355 | 347.0
1356 | 287.0
1357 | 321.5
1358 | 316.0
1359 | 318.5
1360 | 257.0
1361 | 380.0
1362 | 297.0
1363 | 331.5
1364 | 320.5
1365 | 345.5
1366 | 423.0
1367 | 288.5
1368 | 244.5
1369 | 244.0
1370 | 484.5
1371 | 316.0
1372 | 355.5
1373 | 451.5
1374 | 348.5
1375 | 175.0
1376 | 274.5
1377 | 172.0
1378 | 208.0
1379 | 216.0
1380 | 251.0
1381 | 290.0
1382 | 465.0
1383 | 326.0
1384 | 268.0
1385 | 357.5
1386 | 168.5
1387 | 263.0
میانگین دراز مدت بارندگی
مرحله دوم : محاسبه شاخص بارندگی

## Slide 7
سال | بارندگی سالانه | شاخص بارندگی
1350 | 299.0 | 0.99
1351 | 238.0 | 0.79
1352 | 233.0 | 0.77
1353 | 281.0 | 0.93
1354 | 313.0 | 1.04
1355 | 347.0 | 1.15
1356 | 287.0 | 0.95
1357 | 321.5 | 1.06
1358 | 316.0 | 1.05
1359 | 318.5 | 1.05
1360 | 257.0 | 0.85
1361 | 380.0 | 1.26
1362 | 297.0 | 0.98
1363 | 331.5 | 1.10
1364 | 320.5 | 1.06
1365 | 345.5 | 1.14
1366 | 423.0 | 1.40
1367 | 288.5 | 0.96
1368 | 244.5 | 0.81
1369 | 244.0 | 0.81
1370 | 484.5 | 1.60
1371 | 316.0 | 1.05
1372 | 355.5 | 1.18
1373 | 451.5 | 1.50
1374 | 348.5 | 1.15
1375 | 175.0 | 0.58
1376 | 274.5 | 0.91
1377 | 172.0 | 0.57
1378 | 208.0 | 0.69
1379 | 216.0 | 0.72
1380 | 251.0 | 0.83
1381 | 290.0 | 0.96
1382 | 465.0 | 1.54
1383 | 326.0 | 1.08
1384 | 268.0 | 0.89
1385 | 357.5 | 1.18
1386 | 168.5 | 0.56
1387 | 263.0 | 0.87

## Slide 8
4- تعداد روزهای بارندگی
تعداد روزهای بارانی عبارتست از روزهایی که بین دوبرداشت در ساعت 6/5 صبح میزان بارش بیش از 0/1 میلیمتر باشد.
5- مقدار بارندگی در دوره بازگشتهای مختلف
از رابطه زیر بدست میاید.
PT: احتمال بارندگی در دوره بازگشت T
:میانگین بارندگی
S.D: انحراف معیار داده ها
k: ضریب تناوب (از روی جدول)

## Slide 9
مثال: اگر میزان میانگین بارش 550 میلیمتر و انحراف معیار 123 باشد، بارندگی با دوره بازگشت 2/22ساله چند است؟ k= 0.222

## Slide 10
6- بررسی دوره های ترسالی و خشکسالی
- چنانچه میزان بارندگی از میزان میانگین دراز مدت کمتر باشد، آن دوره خشکسالی و اگر بیش از میزان میانگین دراز مدت باشد، ترسالی است.
دلیل خشکسالی : النینو، لکه های خورشیدی و گرمایش جهانی
روش بررسی خشکسالی و ترسالی
استفاده از روش میانگین متحرک (Moving Average) 3، 5 و 7 ساله ، ترسیم نمودارها و مقایسه مقادیر نسبت به میانگین دراز مدت.
چنانچه نمودار ها بالاتر از مقدار میانگین باشد ترسالی و پائین تر از آن باشد، خشکسالی است.

## Slide 11
مثال
آمار بارندگی 38 ساله زیر برای ایستگاه قزوین موجود است، مطلوبست محاسبه دوره های ترسالی در میانگین متحرکهای 3، 5 و 7 ساله
سال | میانگین بارش سالانه
1350 | 299.0
1351 | 238.0
1352 | 233.0
1353 | 281.0
1354 | 313.0
1355 | 347.0
1356 | 287.0
1357 | 321.5
1358 | 316.0
1359 | 318.5
1360 | 257.0
1361 | 380.0
1362 | 297.0
1363 | 331.5
1364 | 320.5
1365 | 345.5
1366 | 423.0
1367 | 288.5
1368 | 244.5
1369 | 244.0
1370 | 484.5
1371 | 316.0
1372 | 355.5
1373 | 451.5
1374 | 348.5
1375 | 175.0
1376 | 274.5
1377 | 172.0
1378 | 208.0
1379 | 216.0
1380 | 251.0
1381 | 290.0
1382 | 465.0
1383 | 326.0
1384 | 268.0
1385 | 357.5
1386 | 168.5
1387 | 263.0

## Slide 12
حل/
مرحله اول: محاسبه میانگین دراز مدت بارندگی:
مرحله دوم: محاسبه دوره های ترسالی 3، 5، 7 ساله
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
;;;;
میانگین دراز مدت بارندگی

## Slide 13
حل/
میانگین متحرک 3 ساله
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
;;;;

## Slide 14
حل
سال | میانگین بارش سالانه | Moving Average3
1350 | 299 | -
1351 | 238 | -
1352 | 233 | 256.67
1353 | 281 | 250.67
1354 | 313 | 275.67
1355 | 347 | 313.67
1356 | 287 | 315.67
1357 | 321.5 | 318.50
1358 | 316 | 308.17
1359 | 318.5 | 318.67
1360 | 257 | 297.17
1361 | 380 | 318.50
1362 | 297 | 311.33
1363 | 331.5 | 336.17
1364 | 320.5 | 316.33
1365 | 345.5 | 332.50
1366 | 423 | 363.00
1367 | 288.5 | 352.33
1368 | 244.5 | 318.67
1369 | 244 | 259.00
1370 | 484.5 | 324.33
1371 | 316 | 348.17
1372 | 355.5 | 385.33
1373 | 451.5 | 374.33
1374 | 348.5 | 385.17
1375 | 175 | 325.00
1376 | 274.5 | 266.00
1377 | 172 | 207.17
1378 | 208 | 218.17
1379 | 216 | 198.67
1380 | 251 | 225.00
1381 | 290 | 252.33
1382 | 465 | 335.33
1383 | 326 | 360.33
1384 | 268 | 353.00
1385 | 357.5 | 317.17
1386 | 168.5 | 264.67
1387 | 263 | 263.00

## Slide 15
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
;;;;
حل/
میانگین متحرک 5ساله

## Slide 16
میانگین متحرک 5ساله
سال | میانگین بارش سالانه | Moving Average5
1350 | 299 | -
1351 | 238 | -
1352 | 233 | -
1353 | 281 | -
1354 | 313 | 272.80
1355 | 347 | 282.40
1356 | 287 | 292.20
1357 | 321.5 | 309.90
1358 | 316 | 316.90
1359 | 318.5 | 318.00
1360 | 257 | 300.00
1361 | 380 | 318.60
1362 | 297 | 313.70
1363 | 331.5 | 316.80
1364 | 320.5 | 317.20
1365 | 345.5 | 334.90
1366 | 423 | 343.50
1367 | 288.5 | 341.80
1368 | 244.5 | 324.40
1369 | 244 | 309.10
1370 | 484.5 | 336.90
1371 | 316 | 315.50
1372 | 355.5 | 328.90
1373 | 451.5 | 370.30
1374 | 348.5 | 391.20
1375 | 175 | 329.30
1376 | 274.5 | 321.00
1377 | 172 | 284.30
1378 | 208 | 235.60
1379 | 216 | 209.10
1380 | 251 | 224.30
1381 | 290 | 227.40
1382 | 465 | 286.00
1383 | 326 | 309.60
1384 | 268 | 320.00
1385 | 357.5 | 341.30
1386 | 168.5 | 317.00
1387 | 263 | 276.60

## Slide 17
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
;;;;
حل/
میانگین متحرک 7ساله

## Slide 18
میانگین متحرک 7 ساله
سال | میانگین بارش سالانه | Moving Average7
1350 | 299 | -
1351 | 238 | -
1352 | 233 | -
1353 | 281 | -
1354 | 313 | -
1355 | 347 | -
1356 | 287 | 376.50
1357 | 321.5 | 379.29
1358 | 316 | 382.00
1359 | 318.5 | 403.00
1360 | 257 | 405.29
1361 | 380 | 407.93
1362 | 297 | 404.14
1363 | 331.5 | 412.50
1364 | 320.5 | 427.00
1365 | 345.5 | 423.07
1366 | 423 | 412.50
1367 | 288.5 | 410.64
1368 | 244.5 | 425.57
1369 | 244 | 428.29
1370 | 484.5 | 431.71
1371 | 316 | 450.43
1372 | 355.5 | 450.86
1373 | 451.5 | 415.43
1374 | 348.5 | 413.43
1375 | 175 | 403.07
1376 | 274.5 | 397.93
1377 | 172 | 359.57
1378 | 208 | 350.29
1379 | 216 | 340.93
1380 | 251 | 342.86
1381 | 290 | 339.64
1382 | 465 | 352.93
1383 | 326 | 364.79
1384 | 268 | 364.29
1385 | 357.5 | 372.14
1386 | 168.5 | 341.29
1387 | 263 | 305.43

## Slide 19
سال | میانگین بارش سالانه | Moving Average3 | Moving Average5 | Moving Average7
1350 | 299 | - | - | -
1351 | 238 | - | - | -
1352 | 233 | 256.67 | - | -
1353 | 281 | 250.67 | - | -
1354 | 313 | 275.67 | 272.80 | -
1355 | 347 | 313.67 | 282.40 | -
1356 | 287 | 315.67 | 292.20 | 376.50
1357 | 321.5 | 318.50 | 309.90 | 379.29
1358 | 316 | 308.17 | 316.90 | 382.00
1359 | 318.5 | 318.67 | 318.00 | 403.00
1360 | 257 | 297.17 | 300.00 | 405.29
1361 | 380 | 318.50 | 318.60 | 407.93
1362 | 297 | 311.33 | 313.70 | 404.14
1363 | 331.5 | 336.17 | 316.80 | 412.50
1364 | 320.5 | 316.33 | 317.20 | 427.00
1365 | 345.5 | 332.50 | 334.90 | 423.07
1366 | 423 | 363.00 | 343.50 | 412.50
1367 | 288.5 | 352.33 | 341.80 | 410.64
1368 | 244.5 | 318.67 | 324.40 | 425.57
1369 | 244 | 259.00 | 309.10 | 428.29
1370 | 484.5 | 324.33 | 336.90 | 431.71
1371 | 316 | 348.17 | 315.50 | 450.43
1372 | 355.5 | 385.33 | 328.90 | 450.86
1373 | 451.5 | 374.33 | 370.30 | 415.43
1374 | 348.5 | 385.17 | 391.20 | 413.43
1375 | 175 | 325.00 | 329.30 | 403.07
1376 | 274.5 | 266.00 | 321.00 | 397.93
1377 | 172 | 207.17 | 284.30 | 359.57
1378 | 208 | 218.17 | 235.60 | 350.29
1379 | 216 | 198.67 | 209.10 | 340.93
1380 | 251 | 225.00 | 224.30 | 342.86
1381 | 290 | 252.33 | 227.40 | 339.64
1382 | 465 | 335.33 | 286.00 | 352.93
1383 | 326 | 360.33 | 309.60 | 364.79
1384 | 268 | 353.00 | 320.00 | 364.29
1385 | 357.5 | 317.17 | 341.30 | 372.14
1386 | 168.5 | 264.67 | 317.00 | 341.29
1387 | 263 | 263.00 | 276.60 | 305.43

## Slide 20
مثال
آمار بارندگی 30ساله ایستگاه بارانسجی باغوکلایه در جدول موجود است، مطلوبست
1- محاسبه شاخص بارندگی برای هرسال
2- محاسبه دوره های ترسالی در میانگین متحرکهای 3، 5 و 7 ساله
3- محاسبه بارندگی با دوره بازگشت 10 ساله برای سالهی 1380-1371- 1368
4- محاسبه بارندگی بادوره بازگشت 20 ساله برای سالهای 1359-1367
5- محاسبه مقادیر حدی
سال اماری | باغو کلایه
1358 | 323
1359 | 604
1360 | 382
1361 | 232
1362 | 68
1363 | 376
1364 | 372
1365 | 68
1366 | 68
1367 | 68
1368 | 422
1369 | 205
1370 | 591
1371 | 364
1372 | 513
1373 | 480
1374 | 600
1375 | 275
1376 | 480
1377 | 221
1378 | 295
1379 | 376
1380 | 429
1381 | 477
1382 | 418
1383 | 458
1384 | 420
1385 | 584
1386 | 191
1387 | 470

## Slide 21
مثال
کداستان | رودخانه | نام ایستگاه | کدایستگاه | سال آبی | سال آبی | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1350 | 51 | 0 | 107 | 50 | 43 | 87 | 117 | 135 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1351 | 52 | 0 | 11 | 86 | 25 | 28 | 41 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1352 | 53 | 0 | 6 | 3 | 114 | 56 | 218 | 70.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1353 | 54 | 0 | 7 | 53 | 71.5 | 39 | 87 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1354 | 55 | 20 | 37 | 62 | 79.2 | 64.5 | 55 | 92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1355 | 56 | 12.5 | 40 | 30 | 66.5 | 46.5 | 58 | 31 | 16.5 | 20 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1356 | 57 | 28 | 100 | 76 | 41 | 21.4 | 60 | 11.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1357 | 58 | 0 | 6 | 98 | 73 | 96.5 | 44 | 49 | 39.5 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1358 | 59 | 0 | 5 | 40 | 47 | 53 | 115.5 | 70 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1359 | 60 | 3 | 41 | 32 | 44 | 83.5 | 68 | 73 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1360 | 61 | 43.5 | 6 | 21.5 | 82 | 95.5 | 54.5 | 61 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1361 | 62 | 13 | 84 | 47 | 44 | 49 | 39 | 28 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1362 | 63 | 0 | 8 | 119 | 26.5 | 7 | 41.5 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1363 | 64 | 21.5 | 95.5 | 96 | 62 | 60 | 55 | 40.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1364 | 65 | 0 | 68 | 93.5 | 12 | 98 | 61 | 61.5 | 125 | 3 | 0 | 0 | 5
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1365 | 66 | 5 | 93.5 | 69.5 | 10.5 | 56 | 145.5 | 56 | 19.5 | 2.5 | 0 | 5 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1366 | 67 | 14 | 83 | 98.5 | 69 | 68 | 117.5 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1367 | 68 | 28 | 14.5 | 75 | 93 | 61 | 96 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1368 | 69 | 0 | 57 | 120.5 | 49 | 69 | 39 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1369 | 70 | 0 | 21 | 0 | 67 | 9 | 96 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1370 | 71 | 29.5 | 9 | 86 | 46 | 63 | 140 | 48 | 58.5 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1371 | 72 | 0 | 47 | 67.2 | 91.5 | 15.5 | 99.5 | 27 | 130.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1372 | 73 | 0 | 98 | 51.3 | 53 | 69.5 | 55.5 | 17.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1373 | 74 | 44 | 162.5 | 129.5 | 39 | 29 | 52 | 46.5 | 51.5 | 17 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1374 | 75 | 1 | 12.5 | 20 | 67.5 | 88.5 | 153.5 | 125.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1375 | 76 | 0 | 2 | 9 | 77.5 | 8.5 | 113 | 93.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1376 | 77 | 14.5 | 69.5 | 67 | 59.5 | 101 | 90 | 70.5 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1377 | 78 | 2 | 28 | 0 | 55.5 | 44.3 | 33 | 17 | 13 | 0 | 9.5 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1378 | 79 | 0 | 47 | 34 | 43 | 41 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1379 | 80 | 33 | 33 | 104 | 46.5 | 41 | 41.5 | 57.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1380 | 81 | 2 | 17 | 66.5 | 71.5 | 43.5 | 37.6 | 109 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1381 | 82 | 0 | 55.2 | 53 | 46.2 | 100.5 | 40.5 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1382 | 83 | 0 | 66.3 | 113.5 | 121.5 | 54.2 | 4 | 94 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | گاماسياب | پل چهر | 21-127 | 1383 | 84 | 0 | 65.5 | 27 | 61.5 | 54.2 | 147 | 24.5 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 22
مثال
آمار بارندگی 24 ساله ایستگاه بارانسجی پلچهر در جدول موجود است، مطلوبست
1- محاسبه میانگین بارندگی سالانه
2- محاسبه میانگین درازمدت بارش
3- محاسبه بارش متوسط مهرماه و تیرماه
4- محاسبه دوره های خشکسالی و ترسالی با مینگین متحرک 5 ساله